Україна

ЗМІЇВСЬКа  МІСЬКа РАДа

## ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  “22”  грудня   2017  року                                                                                               №201

Про    затвердження  гранично   допустимих

концентрацій стічних вод для комунального

підприємства “Зміїв-сервіс”

Розглянувши звернення  комунального підприємства “Зміїв-Сервіс” від 22.12.2017р. №952, з метою запобігання порушень у роботі каналізаційних мереж і споруд, що знаходяться на території м. Зміїв, підвищення ефективності їх роботи за рахунок правильної організації стічних вод, безпеки експлуатації, забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод суб'єктів господарювання, проведення єдиної екологічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища, керуючись ст.13 Закону України “Про питну воду і питне водопостачання”, беручи до уваги технічні характеристики обладнання з попередньої очистки промислових стічних вод та проектні характеристики по спорудам біоплато, надані КП “Зміїв-сервіс”, виконавчий комітет Зміївської міської ради Харківської області

В И Р І Ш И В:

1.  Тимчасово, до затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердити  КП “Зміїв-Сервіс” гранично допустимі концентрації стічних вод, які скидаються на очисні споруди  №1  в м. Зміїв при використанні комплексу з попередньої очистки стічних вод AQUALOS у додатку.

2.   Рішення набуває чинності через 15 днів з моменту опублікування.

3.   Контроль за виконанням рішення покласти  на спеціаліста I категорії з питань житлово-комунального господарства Шихмат С.Є.

Міський голова                                                                                                     П. В.Кучков

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від “22”  грудня 2017р.  №201

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД

(при використанні Комплексу з попередньої очистки стічних вод AQUALOS)

Об'єкт : Локальні очисні споруди на КОС-1 м.Зміїв.

Якісні характеристики промислових стічних вод, які можуть надходити на локальні очисні споруди КОС-1 від молочних підприємств

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Гранично допустимі концентрації стічних вод на вході до комплексу AQUALOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПК5 | мгО2/дм3 | 2500 | 3500 |
| 2 | Завислі речовини | мг/дм3 | 700 | 1000 |
| 3 | ХСК | мгО/дм3 | 4000 | 4400 |
| 4 | Жири | мг/дм3 | 150 | 500 |
| 5 | Азот амонійний | мг/дм3 | 10 | 13,5 |
| 6 | Нітрати | мг/дм3 | 90 | 121,5 |
| 7 | Нітрати | мг/дм3 | 6,6 | 8,9 |
| 8 | Залізо загальне | мг/дм3 | <1 | 1,0 |
| 9 | Фосфати | мг/дм3 | 60 | 150 |
| 10 | CПАР | мг/дм3 | 0,5 | 1,8 |
| 11 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 15 | 500 |
| 12 | pH |  | 5-9 | 4-9 |
| 13 | Температура | 0С | 15-30 | <400С |

Ефективність очистки промислових стічних вод на комплексі AQUALOS

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Середні концентрації на вході | Концентрація стічних вод після очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини | мг/дм3 | 700 | 300 | 70 |
| 2 | Жири | мг/дм3 | 170 | 85 | 10 |
| 3 | БПК5 | мгО2/дм3 | 2000 | 1600 | 1200 |
| 4 | Нафтопродукти | мг/дм3 | 20 | 1 | 0,5 |
| 5 | ХСК | мгО/дм3 | 3000 | 2400 | 2100 |
| 6 | Фосфати | мг/дм3 | 60 | 60 | 30 |
| 7 | СПАР | мг/дм3 | 0,15 | 0,13 | 0,1 |
| 8 | pH |  | 8-9 | 6,5-9,0 | 6,5-9,0 |

Після попередньої очистки промислових стічних вод  від жирів та білків на комплексі AQUALOS, стічні води далі повинні надходити на наступні етапи очистки на КОС-1 м. Зміїв- біологічну очистку (в аеробних або анаеробних умовах) та далі на доочистку на біоплатах та

біоставках.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                              В.В. Попова